## Slide 1
Opakovanie:
Význam počítačových sietí
Rozdelenie sietí podľa veľkosti
Sieťové prvky v PC
Prvky siete mimo PC, aktívne, pasívne
Charakterizuj siete client-server a siete peer to peer
Topológie sietí, výhody a nevýhody
Rozdelenie sietí podľa rýchlosti
PATCH a CROSS kábel
Charakterizuj internetový protokol IPv4
Charakterizuj internetový protokol IPv6
Charakterizuj paket
Diagnostické nástroje pre sieťové pripojenia
Rozdelenie sietí podľa prenosového média
Definuj protokoly: FTP, HTTP, SMTP, POP3, DNS, TELNET
Cieľ: Zabezpečenie wifi sietí

## Slide 2
Bezdrôtové siete
1. Charakterizuj výhody a nevýhody wifi sietí
2. Charakterizuj rozsahy a názvy nasledovných sietí wirelles
3. Pomenuj jednotlivé vrstvy ISO/OSI podľa poradia (od najnižšej po najvyššiu)
4. Charakterizuj sieť Bluethoot (počet zariadení, dosah, rýchlosť, frekvencia, vzájomná viditeľnosť, zaradenie podľa veľkosti)
5. Charakterizuj sieť IrDA (viditeľnosť, dosah, rýchlosť)
6. Čo je SSID ?
7. Pomenuj možnosti zabezpečenia wifi sietí.

## Slide 3
6. Charakterizuj nasledovné siete

## Slide 4
7. Charakterizuj nasledovné architektúry
BSS
EBSS
IBSS

## Slide 5
Zadanie Air Live
Zapoj 1. zariadenie AirLive do módu AP, s parametrami SSID = ucebna48, WEP = heslo.
Druhé zariadenie AirLive zapoj do módu Client a pripoj sa na AP s názvom ucebna48.
3. Otestujte spojenie pripojením na internet.
4. Zabezpečte administráciu heslom „airlive“.
5. Pomôcka: pre nastavenie AP a client módu použite IP adresu v PC 192.168.100.100 (110) , do adresného riadku zapíšte 192.168.100.252.

## Slide 6
Zariadenie ZyXEL
1. Vytvorte novú wifi sieť so SSID „zyxelskuska“, heslo wap2 „skuska123“.
2. Pre nastavenie WAN použite pripojenie vášho PC k sieti v učebni č. 48.
3. Zabezpečte administráciu heslom „heslo123“.
4. Zapíšte nasledovnú MAC adresu: 40-2C-F4-02-80-B1.
5. Nastavte blokovanie MAC adresy a otestujte pripojenie na internet.

## Slide 7
Zariadenie Edimax
1. Vytvorte novú wifi sieť so SSID „edimaxskuska“, heslo wap2 „skuska123“.
2. Pre nastavenie WAN použite pripojenie vášho PC k sieti v učebni č. 48.
3. Zabezpečte administráciu heslom „heslo123“.
4. Nastavte Firewal na blokovanie URL adresy so slovom „martin“.
5. Otestujte pripojenie na internet.

## Slide 8
Zariadenie TPlink
1. Vytvorte novú wifi sieť so SSID „tplinkskuska“, heslo wap2 „skuska123“.
2. Pre nastavenie WAN použite pripojenie vášho PC k sieti v učebni č. 48.
3. Zabezpečte administráciu heslom „heslo123“.
4. Nastavte filtrovanie wireless pripojenia na MAC adresu (40-2C-F4-02-80-B1)
5. Otestujte pripojenie na internet.

## Slide 9
Zariadenie AirLive2
Nastavte zariadenie Airlive 3 do módu Client.
Pripojte sa na wifi signál so SSID „Edimaxík“, heslo „edima“.
3. Otestujte spojenie pripojením na internet.
4. Zabezpečte administráciu heslom „airlive“.
5. Pomôcka: pre nastavenie AP a client módu použite IP adresu v PC 192.168.100.100 (110) , do adresného riadku zapíšte 192.168.100.252.

## Slide 10
Nastavenie routera TP link
Default z výroby:
IP: 192.168.0.1, login: admin, password: admin

## Slide 11
Status – konfigurácia a stav routera
Fyzická adresa routera z LAN

## Slide 13
Rýchle nastavenie
Otázka: Akým diagnostickým nástrojom zistím parametre IPv4 pre pripojenie WAN v sieti s DHCP ?

## Slide 14
Nastavenie IPv4 pre port WAN
parametre zistíme od poskytovateľa internetových a sieťových služieb, alebo diagnostickými
nástrojmi

## Slide 15
Nastavenie Wireless

## Slide 16
Reboot systému po nastavení
zmeny nastavení sa prejavia až po rebootovaní systému

## Slide 17
Princíp vytvorenia sietí:
Pôvodná sieť
Nová sieť

## Slide 18
Podrobné nastavenie routera

## Slide 19
Nastavenie LAN

## Slide 20
Klonovanie MAC adresy

## Slide 21
Nastavenie Wireless

## Slide 22
Analýza WIFI signálov v byte, ktorý sa nachádza v panelovom dome

## Slide 23
Zabezpečenie pripojenia k bezdrôtovej sieti

## Slide 24
Zabezpečen pripojenia k bezdrôtovej sieti

## Slide 25
MAC filtering
poprieť
povoliť

## Slide 26
Wireless

## Slide 27
Wireless - štatistika

## Slide 28
DHCP pre LAN

## Slide 30
Rezervácia IP adries

## Slide 35
Zabezpečenie administrácie
zariadenia
Default z výroby:
IP: 192.168.0.1, login: admin, password: admin

## Slide 36
Uloženie nastavení